## Slide 1
Giovedì, 10 ottobre 2024
Cambiamenti climatici e risorsa idrica nel Distretto del fiume Po
Paolo Leoni | Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
paolo.leoni@adbpo.it

## Slide 2
Cambiamenti climatici
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
Il Progetto LIFE CLIMAX PO
Scenari futuri: precipitazioni e temperature
Tempo e clima
Il clima in Italia e nel Distretto del fiume Po
Precipitazioni medie annue osservate 1951-2022
Disponibilità idrica ultimo trentennio
Utilizzi della risorsa idrica
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
L’ente
L’attività di pianificazione
Il monitoraggio, la previsione e la gestione della risorsa idrica
Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto del fiume Po

## Slide 3: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
CLIMI | Denominazione | CARATTERISTICHE CLIMATICHE | 
 | Csa | Cs: climi temperati con estati secche, almeno un mese invernale presenta tre volte le precipitazioni del mese estivo più secco, che devono essere inferiori a 30 mm | a: temperatura media del mese più caldo superiore a 22°C
 | Csb |  | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C
 | Cfa | Cf: climi temperati con estati umide | a: temperatura media del mese più caldo superiore a 22°C
 | Cfb |  | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C.
 | Cfc |  | c: da 1 a 3 mesi sopra i 10°C; mese più freddo superiore a -38°C
 | Dfb | Dfb: climi freddi con inverno umido | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C.
 | Dfc |  | c: da 1 a 3 mesi sopra i 10°C; mese più freddo superiore a -38°C
 | ET | ET: climi della tundra | 
 | EF | EF: climi del gelo perenne | 
Classificazione dei climi secondo Köppen
Cambiamenti climatici
- Il clima in Italia e nel Distretto del fiume Po

## Slide 4: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
CLIMI | Denominazione | CARATTERISTICHE CLIMATICHE | 
 | Csa | Cs: climi temperati con estati secche, almeno un mese invernale presenta tre volte le precipitazioni del mese estivo più secco, che devono essere inferiori a 30 mm | a: temperatura media del mese più caldo superiore a 22°C
 | Csb |  | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C
 | Cfa | Cf: climi temperati con estati umide | a: temperatura media del mese più caldo superiore a 22°C
 | Cfb |  | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C.
 | Cfc |  | c: da 1 a 3 mesi sopra i 10°C; mese più freddo superiore a -38°C
 | Dfb | Dfb: climi freddi con inverno umido | b: temperatura media del mese più caldo inferiore a 22°C con almeno 4 mesi/anno sopra i 10°C.
 | Dfc |  | c: da 1 a 3 mesi sopra i 10°C; mese più freddo superiore a -38°C
 | ET | ET: climi della tundra | 
 | EF | EF: climi del gelo perenne | 
Classificazione dei climi secondo Köppen
Cambiamenti climatici
- Il clima in Italia e nel Distretto del fiume Po

## Slide 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Cambiamenti climatici
- Precipitazioni medie annue osservate 1951-2022

## Slide 6
Classificazione dei climi secondo Köppen
Cambiamenti climatici
- Tempo e clima

## Slide 7
«Il clima è ciò che ti aspetti, il meteo è ciò che ti becchi»
Mark Twain (scrittore e umorista)
Cambiamenti climatici
- Tempo e clima

## Slide 8
Distretto Po [clima di riferimento 1991-2020]
Pioggia media annua: ≃ 990 mm
pari a un volume di: ≃ 86 miliardi di m3
Volume che mediamente ogni anno raggiunge il Mar Adriatico: ≃ 47 miliardi di m3
Volume che mediamente ogni anno evapora, si infiltra e viene utilizzato per attività antropiche: ≃ 39 miliardi di m3
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
  Disponibilità idrica ultimo trentennio

## Slide 9
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
  Disponibilità idrica ultimo trentennio

## Slide 10
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
  Disponibilità idrica ultimo trentennio

## Slide 11
Average temperature projections of the climate simulation performed with COSMO-CLM on Italy with the RCP4.5 and RCP8.5 scenarios (Bucchignani et al., 2016)
Precipitation projections of the climate simulation performed with COSMO-CLM on Italy with the RCP4.5 and RCP8.5 scenarios (Bucchignani et al., 2016)
Cambiamenti climatici
- Scenari futuri: precipitazioni e temperature

## Slide 12
12 miliardi di m3 uso irriguo [60%]
3 miliardi di m3 uso civile [15%]
2 miliardi di m3 uso industriale [10%]
3 miliardi di m3 altri usi [15%] (produzione energentica, navigazione, etc.)
Volume totale di risorsa idrica prelevata mediamente ogni anno per soddisfare i diversi utilizzi: ≃ 20 miliardi di m3
Chart: 
| Uso irriguo | Uso civile | Uso industriale | Altri usi
Utilizzi idrici | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.15
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
  Utilizzi della risorsa idrica

## Slide 13
Chart: 
| Uso irriguo | Uso civile | Uso industriale | Altri usi
Utilizzi idrici | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 0.15
Risorsa idrica disponibilità ed utilizzi nel Distretto del fiume Po
  Utilizzi della risorsa idrica

## Slide 16
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
Regioni
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
  L’ente
  L’attività di pianificazione
  Il monitoraggio, la previsione e la gestione della risorsa idrica
  Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto del fiume Po

## Slide 17
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO
Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto del fiume Po
Piano di Gestione Rischio alluvioni
Piano di Gestione
Piano di Bilancio Idrico

## Slide 18
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO
FEWS-Po (Flood Early Warning System)
DEWS-Po (Drought Early Warning System)

## Slide 19
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO
Stazioni meteorologiche (punti verdi)
      1145 Pluviometri
      160 Misuratori di neve
      834 Termometri
  431 Idrometri (punti blu)
  193 Dighe (punti viola)

## Slide 20
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO
Dati di monitoraggio meteorologico:
Radar
Satellite
Dati del modello di previsione meteorologica:
ECMWF
COSMO i7
Ensemble

## Slide 21
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO
FEWS – Flood Early Warning System | DEWS – Drought Early Warning System
3 catene di modelli di predizione in uso | 1 catena di modello di previsione in uso e un’altra è in sviluppo
HEC-MHS
HEC
DHI-NAM
DHI-M11
TOPKAPI
SOBEK
TOPKAPI
RIBASIM
GEOFRAME
RIBASIM
Modelli idrologici
Modelli idraulici
Modelli idrologici
Modelli di bilancio idrico

## Slide 22
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO

## Slide 23
AUTORITA’ di BACINO DEL DISTRETTO DEL FIUME PO

## Slide 24
Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici
Istituito nel 2016 attraverso un Protocollo d’Intesa. I suoi obiettivi sono:
rafforzare la cooperazione e il dialogo tra gli attori appartenenti al sistema di governance delle risorse idriche all'interno del distretto
Promuovere l’uso sostenibile delle Risorse Idriche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, anche mediante l’individuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi di siccità estrema.
Da quest’anno è diventato un organo dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

## Slide 25
Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici
Incontri
Condizioni normali: una volta al mese
Condizioni di siccità e scarsità: due o più volte al mese
Prima dell’incontro
Vengono analizzate le principali variabili meteorologiche e idrologiche (temperatura, precipitazioni, copertura nevosa, livello dell'acqua, flusso, volumi dei laghi e dei bacini, ecc.)
Vengono calcolati gli indici standardizzati
Vengono raccolti i dati sull'uso dell'acqua
Durante l’incontro
Identificazione e valutazione della condizione di scarsità idrica
Identificazione e proposta di azioni per ridurre la condizione di scarsità idrica
Definizione dello scenario di gravità su scala del bacino del fiume Po e pubblicazione del bollettino dell'Osservatorio Permanente

## Slide 26
Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici
18 incontri si sono tenuti da febbraio a novembre
Lo scenario di severità ‘ALTA’ è stato definite per la prima volta dall’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del distretto del fiume Po durante l’incontro straordinario tenutosi il 20 giugno ed è stato mantenuto fino al 21 settembre.

## Slide 27
Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici
Flow Rate-Standardized Index (SFI)
Febbraio 2022 - Settembre 2022
Diminuzione dei valori degli indici più marcato nella sezione di Piacenza, dove è stata raggiunta la condizione di "Siccità Estrema". A partire da marzo, anche le altre sezioni sono state caratterizzate da condizioni di "Siccità Grave" e "Siccità Estrema", che sono proseguite fino a settembre.

## Slide 28
Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici
Da febbraio, l'Indice di Precipitazione Standardizzato (SPI) calcolato per gli ultimi tre mesi ha raggiunto valori inferiori a -1,5 e -2 in diverse parti del Distretto, corrispondenti a condizioni meteorologiche di 'Siccità Grave' e ‘Siccità Estrema', rispettivamente.
Precipitation-Standardized Index (SPI)
Temperature-Standardized Index (STI)
Le maggiori anomalie positive di temperatura sono state registrate nei mesi di giugno, luglio e agosto. A luglio, l'Indice di Temperatura Standardizzato (STI) su tre mesi è stato ovunque inferiore a -1,5, corrispondente a condizioni meteorologiche di 'Siccità Grave’ e ‘Siccità Estrema'.

## Slide 30
LIFE CLIMAX PO

## Slide 31
LIFE CLIMAX PO
CLIMate Adaptation for the PO river basin district
Coinvolti tutti i livelli di governance del Distretto, i soggetti pubblici e privati, gli enti di ricerca e le principali associazioni.
Area di studio
Partner
Bacino Distrettuale del fiume Po
Durata
9 anni Feb. 2023 – Gen. 2032
21 + 4 associati Lead Partner: ADBPO
Budget
17 890 937 €

## Slide 32
LIFE CLIMAX PO
Il Distretto Idrografico del fiume Po è stato identificato come caso speciale nazionale [2014]
2013

## Slide 33
LIFE CLIMAX PO
COMUNICAZIONE
CAMBIAMENTI CLIMATICI
GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA
NATURE-BASED SOLUTIONS
ADATTAMENTO DEGLI AGROSISTEMI
EVENTI ESTREMI ED ALLERTAMENTO

## Slide 34
LIFE CLIMAX PO
Grandi Laghi alpini ottimizzazione della gestione della risorsa idrica
Invasi artificiali ottimizzazione della gestione della risorsa idrica e dei sedimenti
Aggiornamento e potenziamento degli strumenti di monitoraggio e previsione a supporto della gestione della risorsa idrica
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
Raccolta dati, analisi, modellazione ed ottimizzazione della gestione

## Slide 35
LIFE CLIMAX PO
160 Stakeholder provenienti anche da Enti e Istituzioni che operano all’estero e in territori non appartenenti al Distretto del Fiume Po

## Slide 36
LIFE CLIMAX PO
📍Roma - Camera dei deputati 30/31 marzo 2023
📍Milano, 12 e 13 novembre 2024
Kick-off Meeting
4° Meeting di Progetto
COMUNICAZIONE
Far conoscere il Progetto, le sue attività e i suoi risultati

## Slide 37
“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere,
ma quella che si adatta meglio al cambiamento.”
«Lessons from Europe for American Business» Leon C. Megginson, professore universitario e saggista statunitense. (1963)
paolo.leoni@adbpo.it
https://www.lifeclimaxpo.adbpo.it/ | climaxpo@adbpo.it